Сервис и ремонт кофемашин coffee-car.ru

Инструкция по обслуживанию к/м KRUPS

Описание (см. рисунок):

1 - Вкл./Выкл.                     8 -  Освободите поддон

2 – Промывка.                      9 -  Инд. Выполнить чистку от  кофейных жиров и отложений.

3 - Станд. Espresso.            10 – Индикатор - Выполнить Декальцинацию.

4 - Крепкий кофе.               11 - Переключатель горячей воды/пара.

5 - Двойной кофе.               12 - Подача пара.

6 - Молотый кофе.              13 - Трубка-насадка подачи горячей воды/пара.

7 - Долейте воду.                14 -  Регулятор объема кофе.

Программа    «Чистка от кофейных жиров

и отложений» :

Длительность программы: 15-20 мин.

1 Выключить кофемашину. Наполнить чистой водой контейнер для воды (не переливая отметку максимум – МАХ)..

2 НЕ ВКЛЮЧАЯ МАШИНУ!!!! Нажать на кнопку с индикатором 6 с удержанием для запуска программы «Чистка от кофейных жиров и кофейных отложений».

3  Загораются индикаторы  1, 8 и 9 .

4  Освобождаем поддон и возвращаем на место.

5  Горят индикаторы 1, 9, мигает индикатор 6.

6  Положить  таблетку для чистки гидросистемы в отсек для молотого  кофе, нажать на кнопку с индикатором 6 .

7 Мигает индикатор 9, горит 1. Кофемашина периодически проливает воду через дозатор.

8 Загораются индикаторы 1,8 и 9.

9 Освобождаем поддон и возвращаем на место.

10 Горят индикаторы 1, 9, мигает индикатор 6.

11 Нажать на кнопку с индикатором 6 .

12 Мигает индикатор 9, горит 1. Кофемашина периодически проливает воду через дозатор.

13 Загораются индикаторы 1,8 и 9.

14 Освобождаем поддон и возвращаем на место.

15 Горят индикаторы 1, 9, мигает индикатор 6.

16 Нажать на кнопку с индикатором 6 .

17 Мигает индикатор 9, горит 1. Кофемашина периодически проливает воду в бункер для отходов и через дозатор.

18 Загораются индикаторы 1,8 и 9.

19 Освобождаем поддон и возвращаем на место.

20 Загораются индикаторы 1 и 2.

21 Нажать на кнопку с индикатором 2.

Программа: « Чистка от кофейных жиров и отложений » завершена.

Программа «Декальцинация»  (удаление накипи):

Длительность программы: 50-60 мин.

1   Перед началом запуска программы удаления накипи к/машину необходимо выключить на 2 часа.

2   НЕ ВКЛЮЧАЯ МАШИНУ!!!! Нажать кнопку с индикатором 2  с удержанием до появления индикаторов 1, 8 и 10.

- Освобождаем поддон и возвращаем на место.

Загорается индикатор 10, мигают индикаторы 1 и 12.

- В  0.5 л воды растворяем брикет / порошок для удаления накипи или смешиваем 0,125 декальцинирующей жидкости и 0,375 воды. Получившийся раствор вливаем в пустой контейнер для воды.

- Подставить емкость под трубку-насадку подачи горячей воды/пара, повернуть переключатель 11 против часовой стрелки в горизонтальное положение.

- Декальцинирующая жидкость будет периодически проходить через трубку-насадку до появления индикаторов 1,8,10.

- Освободите поддон и возвратите его на место.

- Мигают индикаторы 1, 12 и горит 10.

- Поверните переключатель 11 в вертикальное положение по часовой стрелке.

- Декальцинирующая жидкость будет периодически проходить в поддон до появления индикаторов 1, 8, 10.

- Освободите поддон и возвратите его на место.

- Горит индикатор 1 и мигает индикатор 10. Процесс продолжается до появления индикаторов 1, 7, 8 и 10.

- Промойте бункер воды и наполните чистой водой (не переливая отметку максимум – МАХ). Освободите поддон и возвратите его на место.

- Загорается индикатор 10, мигают индикаторы 1 и 12.

- Подставить емкость под трубку-насадку подачи горячей воды/пара, повернуть переключатель 11 против часовой стрелки в горизонтальное положение.

- Вода будет периодически проходить через трубку-насадку до появления индикаторов 1,8,10.

- Освободите поддон и возвратите его на место.

- Мигают индикаторы 1, 12 и горит 10.

- Поверните переключатель 11 в вертикальное положение по часовой стрелке.

- Вода будет периодически проходить в поддон до появления индикаторов 1, 8, 10.

- Освободите поддон и возвратите его на место.

- Загорятся индикаторы 1, 2.

- Нажмите кнопку с индикатором 2.

Программа «Декальцинация» завершена.

# Text boxes

Orchestra F892